## Slide 1: Timing check: Setup 경로의 시간 구성
07_MAIN_CLOCK_post_syn_opt.rpt · Path 1 · uut6/r_ibrd_reg_0/CKN → uut2/r_count_reg_2/D · 단위 ps
이상적 클록
Clock Edge 0 / 8000
FF 클록 핀
Latency 반영
Latency 400 = Src 200 + Net 200
Latency 400
데이터 도착
Arrival 400 → 6060
Data Path 5660 (CKN→Q 후 논리 셀 22개 → D)
Launch Clock 400
Required Time
8400 − 110 − 100
Slack 2130 (MET)
Uncertainty 100
Setup 110
0
400
6060
8000
8190
8400
Launch 클록 도착
Arrival (데이터)
400 + 5660 = 6060
Launch Clock 400 + Data Path 5660
Required Time
8400 − 110 − 100 = 8190
Capture 8400 − Setup 110 − Uncertainty 100
Slack
8190 − 6060 = 2130
양수라서 MET (위반 없음)
Notes: Path 1 Setup 체크. Capture 8000 + Src 200 + Net 200 = 8400, Launch 0 + 200 + 200 = 400. Required = 8400 - 110 - 100 = 8190. Slack = 8190 - 400 - 5660 = 2130.

## Slide 2: 클록 요소: Latency · Uncertainty · Transition
툴은 이 항목을 입력하지 않으면 0으로 본다. MAIN_CLOCK 주기 8 ns
Latency 클록의 지연
400
이상적
실제
400 ps
Source 200 (칩 밖 소스 → 칩)
Network 200 (칩 안 → FF 클록 핀)
launch와 capture에 똑같이 더해져 setup 슬랙은 변하지 않음
set_clock_latency -source -max 0.2
set_clock_latency -max 0.2
Uncertainty 클록의 불확실성
100
100 ps
Skew 60 + Jitter 20 + Margin 20
capture 쪽에서 100을 빼서 보수적으로 계산
Required Time 8400 − 110 − 100
set_clock_uncertainty -setup 0.1
Transition 클록의 기울기
100
100 ps
클록 핀 100 (모든 클록 핀 동일)
데이터 경로 셀은 63~276 (툴 계산)
입력 포트는 rise 3317 / fall 1443
set_clock_transition 0.1